Certifikát / informace o výrobku

### RAVENOL  Watercraft Teilsynth. 2T

SPECIFIKACE API TC |ISO-L-EGC |JASO FC

VÝROBA POLOSYNTETICKÉ

SCHVÁLENÍ NMMA TC-W3® | RL-30010H

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt je polosyntetický dvoutaktní olej,

barvený na modro, se speciálními estery a polyisobutylenem (PIB) na bázi

vybraných, vysoce kvalitních základových olejů a balíčku bezpopelnatých aditiv pro optimální výkon.

viskozitu a ochranu proti korozi.

Poznámky k použití

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt lze použít ve směsi až 1:75 s běžným benzínem.

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt je vhodný zejména k mazání vzduchem chlazených dvoutaktních motorů, benzinových motorů s vysokými otáčkami a velkým zatížením.

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt se výborně hodí pro mazání dvoutaktních vodních motorů s

vodními chladicími systémy.

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt splňuje požadavky Národního sdružení výrobců námořních plavidel.

Association NMMA TC-W3 (Yamaha CE 50S, Mercury).

| Vlastnosti | Jednotka | Data | Zkouška podle |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | modrý | - |
| Viskozita při 40 ° C | mm² / s | 69,9 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm² / s | 9,6 | DIN 51 562 |
| Viskozita index VI |  | 117 | DIN ISO 2909 |
| Bod vzplanutí (COC) | ° C | 181 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | ° C | - 33 | DIN ISO 3016 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou  záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

14. 11. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0,Fax.: 052039719-40 / 41